赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段）竣工环境保护验收意见

按照《建设项目环境保护管理条例(国务院令[2017]682号)》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法(国环规环评[2017]4号)》的规定，赛联压铸（昆山）有限公司（以下简称公司）（组长单位），组织苏州祥禄安全环保科技有限公司（环保验收监测报告表编制单位）、苏州康恒检测技术有限公司（验收检测单位），并邀请专家三人组成验收工作组，于2023年11月16日对“赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段）”进行竣工环境保护验收(废水、废气、噪声、固废)。验收工作组严格依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类(生环部公告[2018]9号)》等相关法律法规文件、该项目的环评报告及批复意见，项目第一阶段、第二阶段竣工环境保护验收意见，对项目进行了现场检查，查阅了相关资料，审查了《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段）竣工竣工环境保护验收监测报告表》（2023年11月），经过认真讨论评议提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：赛联压铸（昆山）有限公司位于昆山市张浦镇益德路639号6号房，租赁海通德信精密机械（昆山）有限公司闲置厂房建设，建筑面积为6285.16平方米。

项目性质：新建。

建设规模及主要建设内容:

本项目主要从事耐高低温、耐腐蚀、耐磨损铝镁合金压铸件，塑料件的研发设计、生产、销售。验收内容为《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》以及昆环建[2016]1581号批文对应的年产铝合金精密铸件1600万件、镁合金精密铸件500万件，符合环评。

本项目员工新增120人，实行两班制，单班12小时，年工作天数250天。厂区内不设食堂、宿舍。

(二)建设过程及环保审批情况

本项目于2016年5月委托南京博环环保有限公司编制了《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》，2016年6月13日通过昆山环保局审批（昆环建[2016]1581号），2016年9月开工建设。企业于2019年7月通过《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告》自主验收，验收内容为年产铝合金精密铸件800万件；于2020年9月通过《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第二阶段）竣工环境保护验收监测报告》自主验收，验收内容为年产镁合金精密铸件300万件。根据市场需求和企业生产结构调整，本次验收为新建项目（第三阶段）验收，验收内容为昆环建[2016]1581号文对应的年产铝合金精密铸件1600万件、镁合金精密铸件500万件。

公司2023年7月委托苏州康恒检测技术有限公司对该项目（第三阶段）进行验收监测，并由苏州祥禄安全环保科技有限公司根据验收监测数据结果和现场检查情况编制了《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段）竣工环境保护验收监测报告表》。

项目自第二阶段自主验收以来，立项、审批、建设、试运行、验收监测过程中均无环保投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

项目实际总投资500万美元，其中环保投资为55.16万美元，占总投资的11.05%；主要用于废水废气固废处理设施及噪声控制措施等实施。

(四)验收范围

本次验收范围为《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》以及昆山环保局对建设项目的环保审批意见（昆环建[2016]1581号）所涉及的生产设备、公用辅助工程，以及与项目(第三阶段）匹配的环境保护处理设施组织验收。

主要生产设备为熔化保温一体炉14台、压铸机14台、超声波清洗线1条、

振动研磨机4台、热处理箱1台、车床1台、CNC11台、气动锉刀20台、冷却塔1台、空压机2台、磁力振研机2台、MVR蒸发设备1台、镁合金成型机3台。

项目设置一般固废堆场1座20m2、危险固废堆场1座50m2。镁合金废屑堆场一座10m2

验收组核查了新建项目安装的生产设备、配套建设的环保治理设施、废水接管落实、废气收集处理设施落实、减噪落实、固废落实等是否满足要求。

二、工程变动情况

经现场勘查，对照环评，本项目发生以下变动：

1.生产规模：

环评中塑料件1000万件生产项目所对应的产线暂未设置，不包括在本项目验收范围内，本验收项目为第三阶段验收。

对比环评，主要生产设备有如下变动：熔炉由2台减少为0台，熔化保温一体炉由20台减少为12台；压铸机由20台减少为12台，新增镁合金注塑机3台。

2.环境保护措施变动：

废气：原环评镁合金熔炼过程中天然气燃烧和金属熔化会产生燃烧废气及烟尘采取喷淋+布袋除尘后通过15m高排气简排放，实际改为更为环保、安全的镁合金粒子注塑成型机，加热过程中为密闭加热，该工段无燃烧废气及熔炼废气产生,对环境成正效益。（该变动已于2020年9月通过“赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第二阶段）”竣工环境保护验收）。

废水：项目将脱模剂废液处理工艺由隔油装置+过滤器变更为隔油装置+过滤器+MVR蒸发器，同时将清洗废液纳入MVR处理，脱模剂废液及清洗废液分别浓缩后委外处理，冷凝水回用不外排。（该变动已于2019年7月通过“赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第一阶段）竣工环境保护验收）。

环评“表27 建设项目污染物排放量汇总”中生活污水总磷产生量0.0001t/a为计算错误，按照生活污水废水量2400t/a，产生浓度4mg/m³计算，总磷产生量应为0.01t/a。本次验收中予以纠正。

固体废物：对比环评，新增的危废有废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液（共五种），废活性炭、废酸清洗液、废碱清洗液由废水处理工艺MVR产生，废容器桶、废液压油由压铸成型产生。新增的危废均已纳入2023年危废管理计划（备案登记表编号：32058320231885），本项目验收中予以更新完善。

以上变动不改变生产性质和产能，不增加污染物排放种类和数量，未增加产品产能，不涉及工艺改变，固体废物处置方式不变，不会导致不利环境影响加重。对比《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知>》（环办环评函[2020]688号）的规定和要求，无新增污染源，地址、规模、性质均与环评一致，不存在重大变动，符合验收要求。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水。生活污水主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN，依托原有管网经厂内化粪池处理后接管至昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂，达标尾水排入吴淞江。

生产废水包括脱模剂废水、超声波清洗废水、研磨废水、废气处理用水及冷却塔循环冷却用水。

其中脱模剂废水、超声波清洗废水分别收集进入MVR蒸发器处理，蒸发浓缩液作危废委托有资质的单位处置，冷凝水分别收集后作为脱模剂稀释水与超声波清洗水回用，不外排。

研磨废水经研磨废水处理站处理后循环使用，不外排，定期对污水处理区处理设备内的沉淀物进行打捞，作为一般固废委托环卫部门清运。

熔化烟尘和燃烧废气利用喷淋+布袋除尘处理，喷淋用水循环使用，定期补充损耗并打捞喷淋废水中的沉淀物作为一般固废外运处置。

项目压铸过程冷却塔间接冷却水循环使用，定期补充损耗，间接冷却水定期作为清下水排放，直接排入雨水管网。

(二)废气

本项目废气主要为金属熔炼产生的烟尘、压铸工序脱模剂挥发产生的有机废气、去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气。

其中有组织废气：

金属熔炼产生的烟尘经喷淋+布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒P1排放；

无组织废气：

压铸工序脱模剂挥发产生的有机废气、去毛刺产生的金属粉尘、机加工使用切削液挥发产生的有机废气于车间无组织排放。

(三)噪声

项目的噪声源主要为熔化保温一体炉、压铸机、超声波清洗机、振动研磨机等设备。设备噪声级在80～85dB(A)。采取选用低噪声设备、安装基础减振、隔声降噪等措施，确保噪声厂界达标排放。

(四)固体废物

本项目产生的固废主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。

一般固废包括：熔炉渣、废金属边角料、废气动锉刀、研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘。其中熔炉渣、废金属边角料、废气动挫刀回收后外卖，研磨废渣、废石、废钢针、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘、废抹布、废手套由环卫部门清运。

危险废物包括：废切削液、废脱模剂、废润滑油、清洗废液、废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液（共9种）。均委托有资质单位处置；

生活垃圾统一由环卫部门清运。

（五）固废仓库

本项目固体废物分类收集，落实防风、防雨、防渗及环保标识牌等相关环保措施。设置了20m2 的一般固废暂存场所，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。设置了50m2的危废仓库，落实防风、防雨、防晒、防渗等措施，以减少对周围环境的影响，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危废仓库内设置环氧地坪、防爆照明，同时配置了实时监控摄像头、灭火器等消防设施。各类危险废物分区域分别存放，并设置有环保标志牌，危险废物的出库入库严格执行管理台账制度。符合相关规范要求。

因此，本次项目实现了固废零排放，不会对环境产生二次污染。

(六)其他环境保护措施

1、2022年12月取得排污许可证：编号：91320583MA1MNUYJ8K001C。

2、项目设置100m卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无环境敏感目标。

3、完成《突发环境事件应急预案》修编。

4、其他：公司已按规范设置各类排污口，污水总排放口（包括雨水总排放口）安装了可控阀门；固废暂存场地规范设置标志牌。

四、环境保护设施调试效果

2023.07.13-14、2023.10.30-31，苏州康恒检测技术有限公司对项目进行了现场验收监测，报告编号为：KH-H2306211、KH-H2309174。

(一)工况

验收监测期间，项目处于正常运行状态，主体工程工况稳定，各项环保治理设施均处于稳定运行。生产负荷为70%以上，满足建设项目竣工环保验收监测工况条件的要求。

(二)污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，本项目生活污水排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度符合昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂接管标准；

研磨废水处理站出口的悬浮物符合回用水标准，脱模废水处理站出口的pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类符合回用水标准。

2、废气

本项目有组织废气：

验收监测期间，本项目P1排气筒低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的浓度以及烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表1排放限值要求。

本项目无组织废气：

验收监测期间，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3排放限值要求；厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表 A.1 标准限值要求。厂区内无组织排放总悬浮颗粒物浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表3限值。

3、厂界噪声

验收监测期间，公司昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准限值要求。

4、固废

验收监测期间，项目产生的危废：废切削液、废脱模剂、废润滑油、清洗废液、废活性炭、废容器桶、废液压油、废酸清洗液、废碱清洗液（共九种），均委托有资质的危废处置公司进行处置，并严格执行转移联单制度，达到零排放的要求。危废暂存点地面为环氧地坪，设置防泄漏托盘和监控探头，标识标牌较规范，各类固体废弃物均能得到有效处理，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求；

项目一般工业固废：熔炉渣、废金属边角料、废气动锉刀（共三种）外售综合利用；研磨废渣、废石、废钢针、废抹布、废手套、喷淋沉淀物、布袋除尘收集烟尘以及生活垃圾由环卫部门清运。均已签订处置协议。

5、总量核算

根据验收监测数据，生活废水年排放量及废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮年排放总量均符合环评总量控制要求。有组织排放废气中低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的年排放总量符合环评总量控制要求。

6、卫生防护距离

按照环评要求，设置100米卫生防护距离，此范围内无敏感目标。

五、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了《赛联压铸（昆山）有限公司新建项目环境影响报告表》以及昆山环保局对建设项目的环保审批意见（昆环建[2016]1581号）的要求，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）的相关规定及要求，验收组认为“赛联压铸（昆山）有限公司新建项目（第三阶段）”的环境保护设施合格，项目通过竣工环境保护验收。

本次验收仅对当天现场检查情况负责。

六、后续要求

1、加强对各类污染防治设施的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。

2、做好危险废物产生、收集、暂存、回收处理工作及相应的台账管理工作。

3、尽快完成《突发环境事件应急预案》备案。

4、按照管理部门的要求，及时进行网上公示。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

赛联压铸（昆山）有限公司

2023年11月16日